Novas Interpretações Morfofuncionais sobre Bainha de Mielina baseadas em Birrefringência de Forma e Extensão de suas Funcionalidades

Benedicto de Campos Vidal

Vidal e colaboradores (1980) publicaram um estudo sobre a estrutura da bainha de mielina de nervos in natura e submetidos a tratamentos adequados, constatando características morfológicas especiais e ópticas tais como a birrefringências intrínseca (BI) e de forma (BF). Agora, à luz de mais recentes publicações permite que se proponha as ideias que se seguem.

A bainha de mielina é um cristal liquido do tipo esméctico (esméctico do grego, sabão) com empilhamento molecular em camadas perpendiculares ao longo eixo do axônio, e importante, com propriedades dielétricas de acordo com definições de BF para colágeno (Vidal, 1980; 2003; 2010a; 2010b). Assim, pode ser aceita a sua funcionalidade em modular diferenças em potencial eléctrico não só ao longo do axônio, mas também em suas interações com a matriz extracelular, especialmente com fibras de colágeno do seu ambiente.

Como Microscopia de Polarização Avançada entenda-se aquela microscopia usando óptica apropriada, de alta qualidade, empregando compensadores precisamente indicados para métodos de mensuração ao nível nanométrico (nm), mais ainda permitem a determinação exata das direções de vibração, e que permitem verificações morfológicas relativas precisas e o procedimento acurado de retardos ópticos ao nível manométrico.

Seguem de forma sumária os resultados desse estudo para novas interpretações: 1- A bainha de mielina apresentou BF de sinal negativo em axônios não submetidos a processos extrativos de lipídios; após a extração destes foi revelada a presença de BF de sinal positivo; também foi obtida uma curva de BF que se mostrou semelhante à BF de feixes de colágeno, e atribuída a uma glicoproteína estrutural da bainha de mielina . BI também foi relatada. 2- O processo extrativo de lipídios revelou a presença de uma glicoproteína estrutural fibrilar, com BF e BI, compondo uma arquitetura supramolecular com alto grau de ordem molecular.

Concepções mais recentes sobre BF como uma anisotropia óptica de diferenças de dielétricos, ou seja, de suas permitividades (ε, isto é n2 = ε), permitem agora melhor considerar as interações da bainha de mielina com a matriz celular que a envolve. Para detalhes sobre BF consultar, originalmente a formula matemática (BF = f1f2(n12-n22)2/(f1+1)n22+f2n12) proposta em 1937 por Wiener, prevendo a ligação de propriedade dielétrica para a BF (Vidal, 1980; 2003; 2010a).

Fibras de colágeno já foram propostas como fonte de sinalização para células em seu ambiente microscópico; feixes de colágeno podem atuar como transductores pela sua arquitetura supramolecular, exibem BF e BI e são cristais líquidos do tipo “twist grain boudary” (Vidal, 2003; 2010).  Assim, feixes de colágeno podem liberar sinais ao nível dos axônios, oriundos de suas funcionalidades biomecânicas e como dielétricos (feixes de colágeno têm alta BF, e esta lhe confere qualidades dielétricas) podendo gerar diferenças de potencial ao nível acima referido.

Referencias

Vidal BC, MLS Mello, Caseiro Filho AC, Godo C. 1980. Anisotropic properties of the myelin sheath. Acta histochem. 66:32-39.

Vidal, BC. 1980. The part played by proteoglycans and structural glycoproteins in the macromolecular orientation of the collagen bundles. Cell. mol. Biol. 26:415-421.

Vidal, BC. 2003. Image analysis of tendon helical superstructure using interference and polarized light microscopy. Micron 343:423-4322. Herein, it is possible to read “The twisting of fibers along the tendon axis accounted for the differences in the measured optical parameters”. A Figure similar to vortices (Fig.12) indicated the helical geometry of the collagen fibers in tendon.

Vidal BC. 2010a. Form birefringence as applied to biopolymer and inorganic material supraorganization. Biotech. Histochem. 85/5:365-378. “Observations have led to the conclusion that tendon is a supramolecular chiral body. ”according to the supramolecular laws tendon is a twisted grain boundary liquid crystal (structures as a chiral body), pp375.”

Vidal, BC. 2010b. Letter to the editor to: Okamoto M et al. Treating Achilles tendon rupture in rats with bone-marrow-cell transplantation therapy. J. Bone Joint Sur.2010. This Letter to the Editor contains the definition: “tendons, chordæ tendinæ and dermal bundles of collagen can be considered chiral bodies, twist grain boundary liquid crystals, endowed with Second Harmonic Generation and form birefringence properties.”